## Slide 1: Workshop Pěnový polystyren (EPS) a cirkulární ekonomika II 28. dubna 2022
NAKLÁDÁNÍ
SE STAVEBNÍM EPS odpadeM
Vladimír Vymětalík Cech pro zateplování budov ČR, z.s.

## Slide 2
Získání praktických zkušeností z manipulace a nakládání se vzniklým stavebním EPS odpadem:
Provádění nových vnějších kontaktních zateplovacích systémů z EPS
Řízená demontáž stávajících vnějších kontaktních zateplovacích systémů z EPS
ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 3
Vznik odřezků EPS na stavbě – vazba na technologii provádění ETICS
Provádění nových ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 4
Provádění nových ETICS
Z pěnového polystyrenu
Třídění odřezků EPS na stavbě – počátečný stav

## Slide 5
Třídění odřezků EPS na stavbě – správná praxe
Provádění nových ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 6
Odřezky EPS vzniklé při provádění nových vnějších kontaktních zateplovacích systémů:
Odvoz k výrobci EPS k opětovnému zpracování ve výrobě
Odvoz na sběrné místo – v místě zakoupení stavebního materiálu, recyklátor EPS (regranulace), atd.
Provádění nových ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 7
Řízená demontáž ETICS
Z pěnového polystyrenu
Separace EPS s obsahem HBCDD
Není dovoleno skládkování EPS s obsahem HBCDD
Metodický návod odboru odpadů MŽP ČR
V případě, že obsah HBCDD v odpadním polystyrenu je v koncentracích větších než 1000 mg/kg, může být pouze energeticky využit (cementárny – v ČR 5 nebo zařízení pro energetické využití odpadů – v ČR 4), spálen (spalovny odpadů – v ČR 22) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod limit 1000 mg/kg.

## Slide 8
Zabezpečení prostoru pro skládkování a práci se separovaným odpadem na stavbě
Skladování v průhledných igelitových pytlích pro kontrolu znečištění
Řízená demontáž ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 9
Efektivní práce s odpadem na stavbě a v určeném zařízení pro likvidaci EPS, úspora nákladů na dopravu
Kontrola míry znečištění EPS, povrchové znečištění od lepicí a stěrkové hmoty je přípustné
Mobilní zařízení pro kompaktování EPS na stavbě
Kompaktování demontovaného pěnového polystyrenu

## Slide 10
Odvoz zkompaktovaného pěnového polystyrenu do určeného zařízení pro energetické využití
Řízená demontáž ETICS
Z pěnového polystyrenu

## Slide 11
Připravenost stavby
Doprava
Legislativa
DISKUZE

## Slide 12
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Cech pro zateplování budov ČR, z.s.